## Slide 2
Introduction à la squelettisation dans les voxels
Le λ axe médian
Le cadre des complexes cubiques
La squelettisation dans les complexes
Résultats & Conclusion

## Slide 4
La squelettisation dans le cadre continu
Si l’on considérait un objet comme une forêt, et que l’on allumait un feu aux abords de cette forêt,
le squelette de l’objet serait les points de rencontre des différents fronts enflammés.
Harry Blum, 1962
Définition équivalente basée sur l’utilisation de boules maximales
L. Calabi, 1965
Dans un espace n-dimensionnel, le squelette d’un objet est au plus (n-1) dimensionnel.

## Slide 5
Le cadre des voxels
Dans le cadre des voxels, un objet est un sous-ensemble de Zn
(en 2d, n=2, en 3d, n=3).
Un tel objet peut être vu comme composé de pixels (2d) ou voxels (3d).

## Slide 6
Pour obtenir un squelette, une approche consiste à retirer des points d’un objet, tout en conservant ses invariants topologiques (déformation continue).
La squelettisation dans le cadre voxel
Dans le cadre discret, on ne peut pas se baser sur l’utilisation exclusive des boules maximales pour définir le squelette.

## Slide 7
Dans beaucoup d’applications, il est nécessaire de
.Préserver « l’aspect visuel » de l’objet pendant la squelettisation
.Décomposer le squelette en différents morceaux (courbes, surfaces, ...)
La squelettisation

## Slide 8
Point simple
Intuitivement, un point p Є X est simple si on peut le retirer de X sans en modifier le nombre de composantes connexes, de cavités, de tunnels, ...

## Slide 9
Historique du point simple
Caractérisation locale des « points simples » 2d,
basée sur la connectivité de l’objet et de son complémentaire
(Rutovitz, Hilditch, Rosenfeld, ...)
1960-1970
Caractérisation locale des points simples 3d (Morgenthaler)
1980
Caractérisation locale des points simples 3d
basée sur la connectivité de l’objet et de son complémentaire
(Bertrand et Malandain, Saha, ...)
1990
1980
1990

## Slide 10
Squelettisation dans le cadre des voxels
Retirer itérativement des points simples d’un objet.

## Slide 11
Squelettisation dans le cadre des voxels
Deux éléments restent à éclaircir :
1. Dans quel ordre les points simples sont-ils retirés ?
2. Quand la squelettisation s’arrête-t-elle ?

## Slide 12
Ordre de suppression des points simples
Il est très souvent préférable d’obtenir un squelette centré dans l’objet.
Pour ce faire, on peut :
.Utiliser une carte de distance pour définir l’ordre de suppression des points (squelettisation séquentielle).
.Supprimer des ensembles de points simples simultanément, afin d’imiter une suppression des points « couche par couche »
(squelettisation parallèle).

## Slide 13
Suppression parallèle de points simples
Retirer plusieurs points simples simultanément d’un objet peut donner un mauvais résultat.
(Ronse 1988)
Un ensemble E de points est simple pour X si :
.tous les éléments de E sont des points simples,
.et il existe une séquence d’enlèvement de points simples permettant de transformer X en X\E.

## Slide 14
Historique de la squelettisation parallèle
Premier algorithme de squelettisation directionnel 2d (Rosenfeld)
1975
1980
1990
Premier algorithme de squelettisation fully parallel 2d (Pavlidis)
Premier algorithme de squelettisation directionnel 3d (Tsao & Fu)
1981
Minimal non-deletable sets (Ronse)
1988
Points P-simples (Bertrand)
1995
Premier algorithme de squelettisation fully parallel 3d (Manzanera)
1999
Noyaux critiques (Bertrand)
2007
Notes: Manzanera – résultats basés sur Ma (94) et Ronse (88)

## Slide 15
Squelettisation dans le cadre des voxels
Deux éléments restent à éclaircir :
1. Dans quel ordre les points simples sont-ils retirés ?
2. Quand la squelettisation s’arrête-t-elle ?
Comment conserver l’aspect géométrique de l’objet dans le squelette ?

## Slide 16
Préserver l’aspect visuel de l’objet
Il est souvent intéressant d’obtenir un squelette ressemblant à l’objet.
Objet
original
Noyau
homotopique
Squelette
+ géométrie
Squelette + ‘trop
de géométrie’

## Slide 17
Préserver l’aspect visuel de l’objet
Objet
original
Noyau
homotopique
Squelette
+ géométrie
Squelette + trop
de géométrie
La préservation de l’aspect visuel est un problème difficile, car la transformation qui associe à un objet son squelette n’est pas continue.
Un peu de bruit sur l’objet peut apporter beaucoup de bruit sur son squelette.
Notes: Expliquer que ceci est encore plus vrai lorsque l’on tente de préserver aspect visuel.

## Slide 18
Sauver les apparences
Comment obtenir un squelette qui ressemble à l’objet de départ ?
Utiliser un sous-ensemble de points que l’on se refusera de retirer pendant la squelettisation.
(axe médian filtré, lambda-medial axis filtré, ...)
Reconnaître, pendant la squelettisation, les points d’intérêts et les conserver (point de courbe, surface, ...).
Notes: Nous verrons la partie sur le sous-ensemble de points à conserver plus tard

## Slide 19
Ce qu’apporte ce travail ...
Dans cette présentation, nous allons proposer :
Un nouvel axe médian avec de bonnes propriétés de stabilité au bruit
Un cadre de travail permettant d’obtenir une décomposition robuste des squelettes.
Un nouvel algorithme de squelettisation parallèle,
avec préservation de l’aspect géométrique de l’objet initial, sans paramètre de filtrage à régler,
et possédant certaines garanties sur la finesse du résultat.

## Slide 21
L’axe médian euclidien
. Soit un objet X, l’axe médian euclidien de X est l’ensemble des points de X qui sont centre d’une boule maximale de X.
. A un point de l’axe médian, on peut associer le rayon de la boule maximale.
. Les points de l’axe médian peuvent être filtrés selon ce critère.

## Slide 22
. Soit un objet X et un point m de X, la projection de m sur X est l’ensemble des points du complémentaire de X qui sont les plus proches de m ou de l’un de ses voisins.
. A chaque point m de X, on associe le rayon de la plus petite boule contenant la projection étendue de m
sur X.
. Les points du lambda axe médian discret peuvent être filtrés selon ce critère.
Le lambda axe médian discret (DLMA)
Notes: Axe médian = points avec projection étendue non singleton

## Slide 23
La fonction DLMA
La fonction DLMA
seuillée à 10
La fonction DLMA
seuillée à 11
La fonction DLMA
seuillée à 12
La fonction DLMA
seuillée à 13
Le lambda axe médian discret (DLMA)

## Slide 24
. Dans le cadre continu, le lambda axe médian est stable par rapport aux déformations de contour de l’objet (Chazal & Lieutier, 2005)
. Nous avons expérimentalement montré qu’il possédait de bonnes propriétés de stabilité aux déformations de contour dans le cadre discret.
Pour ce faire, nous avons comparé le DLMA avec le « integer medial axis » (Hesselink & Roerdink, 2008) et l’axe médian Euclidien.
Nous filtrons les trois axes médians afin d’obtenir le même taux de reconstruction de l’objet initial à partir de l’axe et de la transformée de distance inverse.
Le lambda axe médian : des propriétés intéressantes

## Slide 25
Calculer l’axe médian
filtré
Calculer l’axe
médian filtré
Effectuer une
rotation
Effectuer une
rotation
Evaluer la
différence
Méthodologie de comparaison des axes médians

## Slide 26
Résultats de la comparaison des axes (3d)

## Slide 27
Résultats de la comparaison des axes (3d)

## Slide 28
Axe médian Euclidien
Integer medial axis
DLMA
Taux de reconstruction : 95%
Résultats de la comparaison des axes (3d)
Notes: Expliquer que chaque axe est filtré pour un taux de reconstruction de 95%

## Slide 29
Nous effectuons une squelettisation contrainte de conserver les points du lambda axe médian seuillé.
DLMA seuillé à 15
DLMA seuillé à 12
Squelettisation avec le lambda axe médian

## Slide 30
Le lambda axe médian discret - Conclusion
.Nous avons proposé une version discrète du lambda axe médian
.Nous avons expérimentalement montré sa bonne stabilité par rapport aux petites perturbations de contour.
.Nous avons étudié la façon d’effectuer un amincissement homotopique contraint par le lambda axe médian (fonction de priorité).
.Nous avons proposé le lambda’ axe médian, qui possède aussi une bonne stabilité au bruit, et peut être calculé en temps linéaire.

## Slide 31
Notes: Slide Titre « Le cadre des complexes cubiques »

## Slide 32
Les complexes cubiques
Dans le cadre des complexes cubiques, un objet n’est pas composé de pixels, mais de
0-faces, appelées points (dimension 0)
2-faces, appelées carrés (dim 2)
1-faces, appelées segments (dim 1)
3-faces, appelées cubes (dim 3)
…

## Slide 33
Les complexes cubiques
Soit Fn l’ensemble de toutes les faces de Zn.
Un complexe cubique C est un ensemble fini d’éléments de Fn tel que, pour toute face f et pour toute face g  f,
f  C  g  C
N’est pas un complexe
Complexe

## Slide 34
Le collapse
Afin d’effectuer un amincissement homotopique, on utilise le collapse.
Soit C un complexe, et f et g deux faces de C telles que g  f, et f est la seule face de C qui contient g.
La paire (f, g) est une paire libre de C et g est libre pour C.
Le complexe C \ {f, g} est un collapse C.

## Slide 35
Du point de vue théorique
.Les complexes permettent de définir une topologie sur l’espace,
.Les définitions sont généralement valables en toute dimension
Par exemple, les paires libres sont caractérisées en toute dimension,
tandis que les voxels simples ne le sont pas.
.Des liens établis avec le continu
Le collapse d’une face peut être vu comme une opération de ‘deform-retract’ (Poincaré)
Pourquoi travailler dans le cadre des complexes ?

## Slide 36
Du point de vue pratique
.La résolution des objets que l’on manipule est supérieure au pixel
.Certains problèmes sont plus simples à résoudre
La squelettisation parallèle
Pourquoi travailler dans le cadre des complexes ?
La décomposition du squelette en éléments simples

## Slide 37
Une fois un objet squelettisé, il est quelques fois nécessaire de décomposer le squelette en éléments simples (courbes, surfaces, ...).
.Etiqueter chaque voxel comme appartenant à une surface ou une courbe, selon la configuration de ses voisins
(Malandain & al 93).
.Regrouper entre eux les voxels voisins possédant la même étiquette.
Voxels : décomposer un squelette en éléments simples

## Slide 38
Le résultat ne permet pas de retrouver certaines propriétés intéressantes du continu.
.L’intersection de deux surfaces ne forme pas nécessairement une courbe,
.L’intersection de deux courbes n’est pas forcément un point,
.En 3d, un squelette peut toujours contenir des parties volumiques.
Voxels : décomposer un squelette en éléments simples

## Slide 39
Complexes: décomposition d’un squelette en éléments simples
Les segments contenus dans seulement deux carrés sont dits reguliers.
Deux carrés qui partagent une ligne régulière appartiennent à la même surface.

## Slide 40
Complexes : décomposition d’un squelette en éléments simples

## Slide 41
Complexes : décomposition d’un squelette en éléments simples
Dans le cadre des complexes, le résultat de la décomposition d’un squelette en éléments simples possèdent d’intéressantes propriétés topologiques :
.L’intersection de deux surfaces ou plus est une courbe (segments connectés),
.L’intersection de deux courbes ou plus est un point,
.En dimension n, un squelette ne contient aucune n-face.

## Slide 42
Notes: Slide Titre « Squelettisation dans les complexes »

## Slide 43
Vers un algorithme de squelettisation…
Nous allons
.mettre en place un algorithme de squelettisation fonctionnant dans le cadre des complexes.
.la squelettisation devra conserver « l’aspect visuel » de l’objet.

## Slide 44
Vers un algorithme de squelettisation…
En 1975, Rosenfeld a proposé le premier algorithme de squelettisation directionnel en 2d, basé sur l’examen d’un voisin d’un point dans une direction donnée.
En 1990, Kong, Litherland et Rosenfeld posent cette question comme un important problème ouvert de la topologie discrète.
Cette approche peut-elle se généraliser en 3D ?
En 2008, Couprie et Bertrand apportent une réponse basée sur les noyaux critiques.
Dans la suite, nous donnerons une propriété simple dans les complexes, permettant de définir des algorithmes de squelettisation directionnelle en toute dimension.

## Slide 45
Direction des paires libres
Soit C un complexe cubique, et soit (f,g) une paire libre de C.
La direction of (f,g) est la droite passant par les centres de f et de g.
Dans Fn, on définit la fonction Dir
qui associe à une paire libre un entier entre 0 et n-1,
et tel que Dir(f,g) = Dir(k,l) ssi
(f,g) et (k,l) ont des directions parallèles.
Dir = 0
(verticale)
Dir = 1
(horizontale)

## Slide 46
Orientation des paires libres
On définit la fonction Orient,
qui associe à une paire libre un entier entre 0 et 1 selon “l’orientation” de la paire libre.
Orient = 0
Orient = 1
Orient = 0
Orient = 1

## Slide 47
Suppression parallèle de paires libres
Dans le cadre des complexes, la suppression simultanée de paires libres n’est généralement pas possible.
(f,g) est libre
(f,l) est libre
C \ {f,g,l} n’est pas un collapse de C

## Slide 48
Suppression parallèle de paires libres
Cependant, il est certaines fois possible de supprimer simultanément des paires libres d’un complexe pendant un collapse.
Soit (f,g) et (k,l) deux paires libres distinctes de C.
Le complexe C \ {f, g, k, l} est un collapse de C ssi f ≠ k.

## Slide 49
Suppression parallèle de paires libres
Corollaire
Soit (f1, g1), …, (fn, gn) n paires libres distinctes de mêmes directions et mêmes orientations d’un complexe C.
Le complexe C \ {f1, g1, …, fn, gn} est un collapse de C.
Ce corollaire généralise l’approche directionelle en toute dimension.

## Slide 50
Bord d’un complexe
Le Bord d’un complexe est l’ensemble des faces incluses dans une face appartenant à une paire libre de C.

## Slide 51
Algorithme de squelettisation
ParDirCollapse (X, W, i) (en n-d)
Tant que i>0 et qu’il existe des faces libres dans X \ W
L = Bord (X)
Pour t allant de 0 à n-1
Pour s allant de 0 à 1
Pour d allant de n à 1
E = { (f,g) libre pour X | g Є W, Dir(f,g)=t,
Orient (f,g)=s & dim(f)=d }
G = { (f,g) Є E | f Є L et g Є L }
X = X \ G
i = i-1

## Slide 52
Algorithme de squelettisation
Directions &
Orientation
Dimension
Carré & segment
Segment & point

## Slide 53
Algorithme de squelettisation
Directions &
Orientation
Dimension
Carré & segment
Segment & point

## Slide 54
Algorithme de squelettisation
Directions &
Orientation
Dimension
Carré & segment
Segment & point

## Slide 55
Algorithme de squelettisation
Directions &
Orientation
Dimension
Carré & segment
Segment & point

## Slide 56
Propriétés de l’algorithme
Nous avons la propriété suivante :
Soit X un complexe de dimension n.
Si X possède une n-face,
alors X possède une n-face appartenant à une paire libre.
On en déduit que :
Le résultat de l’algorithme ParDirCollapse(X, , ) est un complexe fin (qui ne contient aucune n-face).

## Slide 57
Notes: Slide Titre « Squelettisation dans les complexes »

## Slide 58
Date de disparition d’une face
Soit X un complexe cubique, et f une face de X.
La date de disparition de f, notée Disp(f), est le plus petit entier n tel que
f ∉ ParDirCollapse(X, Ø, n)

## Slide 59
Date de naissance d’une face
Soit X un complexe cubique, et f une face de X.
La date de naissance de f, notée Naiss(f), est le plus petit entier n tel que
f n’est plus strictement incluse dans aucune face de ParDirCollapse(X, Ø, n)

## Slide 60
Durée de vie d’une face
Soit X un complexe cubique, et f une face de X.
La durée de vie de f est
Vie(f) = Disp(f) – Naiss(f)
Naiss(f) =2
Disp(f) =8
Vie(f) =6
ParDirCollapse(X, , 1)
ParDirCollapse(X, , 2)
ParDirCollapse(X, , 3)
ParDirCollapse(X, , 4)
ParDirCollapse(X, , 5)
ParDirCollapse(X, , 6)
ParDirCollapse(X, , 7)
ParDirCollapse(X, , 8)

## Slide 61
Fonction d’ouverture et décalage d’une face
.La carte de distance D d’un objet X nous donne, pour chaque point x de X, la taille de la plus grande boule, centrée sur x et contenue dans X.
.La fonction d’ouverture Op d’un objet X nous renseigne sur la taille de la plus grande boule contenant x et contenue dans X.
Dans le cadre des voxels,

## Slide 62
Algorithme de squelettisation sans paramètre (2d)
On pose
L2d = { f | f est une 1-face et Vie(f) > ( OpC (f) – DC (f) ) }
On calcule
ParDirCollapse ( X, L2d, )
Soit X un complexe cubique 2d que l’on souhaite squelettiser

## Slide 63
Algorithme de squelettisation sans paramètre (3d)
On pose
L3d = { f | f est une 1-face et Vie(f) > OpC (f) }
et
S3d = { f | f est une 2-face et Vie(f) > ( OpC (f) – DC (f) ) }
On calcule
(squelette) ParDirCollapse ( X, L3d U S3d, )
Soit X un complexe cubique que l’on souhaite squelettiser
(squelette curviligne) ParDirCollapse ( X, L3d, )

## Slide 64
Propriétés de l’algorithme
Nous avions vu que ParDirCollapse(X, , ) était fin.
Qu’en est-il de ParDirCollapse (X, W, ) ?
X
W
ParDirCollapse (X, W, )

## Slide 65
Propriétés de l’algorithme
Soit X un complexe de dimension n, Y un squelette de X ne possédant aucune n-face, et W  Y.
ParDirCollapse (X, W, ) ne contient aucune n-face (est fin).
En 2d, ParDirCollapse ( X, L2d, ) est fin.
En 3d, ParDirCollapse ( X, L3d U S3d, ) et ParDirCollapse ( X, L3d, ) sont fins.

## Slide 66
Comparaison des algorithmes
.Nous avons comparé nos algorithmes à d’autres algorithmes ne nécessitant aucun paramètre.
.Les tests réalisés ont porté sur la stabilité des algorithmes au bruit de contour et à la rotation.
.Il a fallu introduire la “qualité visuelle” du squelette, permettant de juger si un squelette contient trop ou trop peu d’éléments.
.Enfin, pour les besoins de la comparaison, nous avons proposé une version “voxels” de nos algorithmes.

## Slide 68
[Original]
[Bertrand Couprie 2006]
[Palágyi 2002]
[Palágyi 2008]
[Bertrand Couprie 2011]
[Notre algorithme]

## Slide 69
Palágyi Kuba 1998
Bertrand Couprie 2011
Palágyi Tschirren Hoffman
Sonka 2006
Notre algorithme

## Slide 70
Notes: Slide Titre « Résultats & Conclusion »

## Slide 71
Quelques résultats : Turbine

## Slide 72
Quelques résultats : Elephant
Elephant
Squelette
Squelette
Curviligne

## Slide 73
Quelques résultats : Neptune
Neptune
Squelette

## Slide 74
Quelques résultats : Neptune
Neptune
Squelette Curviligne

## Slide 75
Quelques résultats : Veines du cerveau
Extraction des vaisseaux : Olena Tankyevych, Hugues Talbot, Petr Dokl´adal et Nicolas Passat
Direction-adaptive grey level morphology. Application to 3d vascular brain imaging
Notes: Centre de Morphologie Mathématiques de l’Ecole des Mines-Paritech, et le laboratoire LSIIT de l’Université de Strasbourg
Image d’angioscanner

## Slide 76
Quelques résultats : Bronches
Extraction des bronches : Anna Fabijanska, Marcin Janaszewski, Michal Postolski and
Laurent Babout
Tree Segmentation from CT Scans Using Gradient-Guided 3D Region Growing
Notes: Université de Lodz
Image obtenue par scanner

## Slide 77
Quelques résultats : Mousse
Images obtenues (et filtrées) par l’équipe de Dominique Bernard, à l’ICMCB.

## Slide 78
Contributions principales : squelettisation dans les complexes
.Un nouvel algorithme de squelettisation parallèle
Avec préservation de l’aspect visuel de l’objet
Avec garanties sur la finesse du résultat
.Un algorithme de calcul de la fonction d’ouverture en temps linéaire (limité aux 4, 8, 6, 26 distance)
Avec une bonne stabilité au bruit de contour
.Une méthodologie de comparaison des algorithmes de squelettisation
Avec utilisation d’un critère de qualité visuelle
Notes: Nuancer le critère

## Slide 79
Contributions principales : axe médian filtré dans les voxels
.Utilisation de l’axe médian avec des algorithmes de squelettisation
.Une méthodologie de comparaison des axes médians
.Une définition d’un nouvel axe médian discret : le DLMA
et le DL’MA, version linéaire du DLMA
Des résultats montrant la bonne stabilité du DLMA et du DL’MA
Le choix de la fonction de priorité en 3d n’est pas trivial.

## Slide 80
Contributions principales : les espaces toriques
.Une nouvelle définition des chemins, de l’homotopie discrète
.Un algorithme de détection de cycles non triviaux dans des objets
.Un problème de squelettisation lié à la détection d’objets s’enroulant dans les espaces toriques
Avec application à la simulation d’écoulement de fluide

## Slide 81
Perspectives
.Une analyse plus poussée du bruit afin de l’éliminer
.En se basant sur un premier squelette, on pourrait proposer un second squelette collé aux bords de l’objet
.Utiliser la décomposition du squelette pour effectuer une décomposition de l’objet initial
.Transformer le squelette en mesh afin de pouvoir ensuite effectuer des simulations de déformation (algorithme par éléments finis)
L2d = { f | f est une 1-face et Vie(f) > ( OpC (f) – DC (f) ) }
L2d = { f | f est une 1-face et Vie(f) > ( OpC (f) – DC (f) + 2) }
L2d = { f | f est une 1-face et Vie(f) > ( OpC (f) – DC (f) + 4) }
L2d = { f | f est une 1-face et Vie(f) > ( OpC (f) – DC (f) + 8) }
L2d = { f | f est une 1-face et Vie(f) > ( OpC (f) – DC (f) + 20) }
L2d = { f | f est une 1-face et Vie(f) > ( OpC (f) – DC (f) + 50) }

## Slide 82
Merci de votre attention ...
... avez-vous des questions ?

## Slide 83
La fonction de priorité

## Slide 84
Des voxels vers les complexes
Soit C la fonction qui, à une n-face de Fn associe un point de Zn
Soit une fonction B : Zn  Rn, associant à chaque point de la grille discrète une valeur réelle.
La version « complexe » de B est BC : Fn  Zn, telle que,
pour tout f Є Fn,
BC(f) =
B( C(f) ) si f est une n-face
Max BC(g) sinon
f  g
On peut ainsi définir la carte de distance complexe DC,
et la fonction d’ouverture complexe OpC.
Notes: Sauter tout

## Slide 85
Visual aspect preservation
Notes: Rajouter des couleurs sur le texte

## Slide 86
Des voxels aux complexes cubiques
Voxels
Complexe cubique